## Slide 1
DEUST :
Génie Electrique et Systèmes Embarqués
Génie Physique
Génie Mécanique et Systèmes Industriels
Génie Informatique
Génie Chimique
Mathématiques et Sciences des Données
Pr. Ali NEJMI
CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
https://alinejmi08.github.io/circuits/

## Slide 2
Sommaire
Chapitre 1 : Électrocinétique
Chapitre 2 : Quadripôles
Chapitre 3 : Filtres Passifs
Chapitre 4 : Composants Electroniques de base- Les Diodes
Chapitre 5 : Composants Electroniques de base-
Les Transistors Bipolaires

## Slide 3
2
3
Chapitre 1 : Électrocinétique
Généralités
Composants électriques et dipôles
Théorèmes généraux
Réseaux électriques en régime continu
Etude des réseaux en régime alternatif et sinusoïdale
Puissances et énergie électriques

## Slide 4
4
  Généralités
  1.1 Définitions
Le terme électrocinétique désigne l'ensemble des phénomènes et des lois relatifs aux charges électriques en mouvement, notamment dans les circuits électriques. L'électrocinétique s'oppose à l'électrostatique, étude des phénomènes et des lois relatifs aux charges immobiles.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 5
5
  1.2 Courant électrique
On appelle courant électrique le déplacement de porteurs de charges dans le circuit électrique. Conventionnellement, le sens du courant est celui du déplacement des charges positives (et donc opposé au sens des électrons).
On le caractérise par une grandeur appelée l’intensité, définie comme étant le débit de charges électriques dans le conducteur
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 6
6
Cette grandeur est souvent notée I ou i . Quand, pendant un temps dt, il passe dq Coulombs, l’intensité vaut :
L’unité dans laquelle s’exprime l’intensité du courant électrique est l’Ampère : A
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 7
On représente une différence de potentiel par une flèche à côté du composant, comme sur le schéma suivant :
7
  1.3 Tension électrique
La présence des charges dans deux extrémités crée ce qu’on appel la différence de potentiel, appelée encore la tension. Son unité est le Volt (V).

## Slide 8
Dans ce cas on dit que le « composant/conducteur » est soumis à la différence de potentiel
Par convention : Le sens de la différence de potentiel V est dirigé vers le potentiel croissant (vers VA).
8
I
A
B
VA
VB
Conducteur
VA > VB
V = VA - VB

## Slide 9
9
  1.4 Signaux électriques
La tension et le courant sont appelés des signaux électriques, et sont souvent présentés sous forme continue ou alternative.
Quelle est la différence entre ces deux formes ?
Notes: AC et DC
DC periode infini (frequence nulle)

## Slide 10
10
Grandeur continue: C'est une grandeur qui garde la même valeur ou varie de manière très stable dans le temps.
Par exemple, une tension qui reste constante (comme dans
une pile ou une batterie).
Grandeur alternative: C'est une grandeur qui change périodiquement de valeur, oscillant entre des valeurs positives et négatives.
Par exemple, la tension ou le courant alternatif varie de façon
sinusoïdale, comme celui fourni par le réseau électrique
domestique.
D’une manière générale :
Notes: AC et DC
DC periode infini (frequence nulle)

## Slide 11
11
  A. Notion de la valeurs moyenne
Par définition, la valeur moyenne d’un signal u(t) est donnée par :
, Où T est la période du signal
Exemple de signal alternatif :
La valeur moyenne de ce signal est nulle.
Les grandeurs alternatives symétrique (quelles soit des courants ou des tensions), présentent toujours une valeur moyenne nulle.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 12
12
Contrairement aux signaux alternatifs, les signaux continus présentent une valeur moyenne non-nulle
Exemple de signal continu :
La valeur moyenne de ce signal est non-nulle.
E
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 13
13
Les signaux alternatifs sont caractérisés par une autre grandeur appelée la valeur efficace.
L’expression de la valeur efficace d’un signal u(t) est donnée par :
,
Où T est la période du signal
  B. Notion de la valeurs efficace
Notes: Les signaux continus présentent eux aussi une valeur efficace non-nulle. Toutefois, en pratique on préfère les décrire par les valeurs moyennes

## Slide 14
14
  2. Dipôles et Composants électriques
Un dipôle est un système accessible par deux bornes dans lequel peut circuler un courant électrique.
  2.1 Dipôle
dipôle
courant
électrique
courant
électrique
Dipôles
Dipôles actifs
Dipôles passifs
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 15
15
Les dipôles passifs sont des composants électriques qui ne génèrent pas d'énergie, mais qui en consomment ou la dissipent.
  2.2 Dipôles actifs et dipôles passifs
  A. Dipôles passifs
Exemples : Résistances, condensateurs, bobines ….
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 16
16
Les dipôles actifs sont des composants électriques qui peuvent produire ou amplifier de l'énergie. Ils nécessitent une source d'alimentation externe.
B. Dipôles actifs
Exemples : Piles, Accumulateurs, Transistor ….
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 17
17
La loi d'Ohm dit que la tension (V) appliquée entre deux points d'un conducteur, A et B, est proportionnelle au courant (I) qui le traverse.
  2.3 Loi d’Ohm
Le rapport, entre la différence de potentiel (V) aux extrémités d’un conducteur et le courant (I) qui le traverse, est constant.
V = R.I
V = VA - VB
Avec
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 18
18
A
B
VA
VB
Conducteur
VA > VB
I
V = VA - VB
La constante R est, par définition, la résistance électrique du conducteur, elle est exprimée en Ohm Ω
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 19
19
Une résistance est souvent représentée par les symboles suivants:
R
I
VA
VB
V = VA - VB
A
B
OU
A
B
R
VA
VB
V = VA - VB
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 20
20
Dans la résistance R, la loi d’Ohm s'écrit :
Si R = 0  R ↔ fil conducteur ;
Court Circuit 
Si R →∞  R ↔ interrupteur ouvert ;
Circuit Ouvert 
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 21
21
  2.4 Dipôles linéaires et non-linéaires
On appel dipôle linéaire, tout dipôle dont la relation qui lie la tension à ses bornes au courant qui circule dans ce dipôle, est parfaitement linéaire
Exemples : la résistance
Dans le cas contraire on dit que le dipôle est non-linéaire.
Caractéristique statique
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 22
22
  2.5 Convention de signe
  A. Convention générateur
Un dipôle est générateur lorsqu'il fournit de l'énergie au circuit sur lequel il est connecté.
Dans ce cas, le courant sort par le pôle positif du dipôle
générateur. Les flèches, représentant, la tension et le
courant sont de même sens.
Générateur
Courant
électrique
Tension électrique
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 23
23
  B. Convention récepteur
Un dipôle est un récepteur quand il consomme de l'énergie (fournie par le circuit sur lequel il est connecté).
Dans ce cas, le courant et la tension sont orientés en sens
inverse. Le pôle positif du dipôle est celui par lequel
rentre le courant.
Récepteur
Courant
électrique
Tension électrique
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 24
24
  2.6 Sources d’alimentation
  A. Source de tension parfaite
Une source de tension est un dipôle actif. On la représente sous cette forme :
+
-
Source de tension
continue
Source de tension alternative
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 25
25
Elle est dite source de tension parfaite si elle maintient la même tension à ses bornes, et ce quelque soit le courant qu’elle débite.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 26
26
  B. Source de courant parfaite
Une source de courant est un dipôle actif. On la représente sous cette forme :
Source de courant
continue
Source de courant alternative
I
i(t)
~
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 27
27
Elle est dite source de courant parfaite si elle débite le même courant quel que soit la tension présente à ses bornes.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 28
28
  C. Source de tension réelle
Une source de tension réelle aura en réalité une impédance série non nulle.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 29
29
Cette Source de tension réelle délivre:
Tant que la chute de tension aux bornes de est faible, donc
En général les générateurs de tension réels présentent une résistance interne faible.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 30
  D. Source de courant réelle
Une source de courant réelle présente une impédance en parallèle non nulle.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 31
Cette Source de courant réelle délivre:
Tant que le courant qui traverse la résistance interne est faible, donc
Les générateurs de courant réels présentent une résistance interne importante.
est la résistance interne
31
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 32
32
  2.7 Point de fonctionnement
Le point de fonctionnement d’un dipôle est défini par l’intersection de sa caractéristique statique avec la caractéristique du générateur qu’il l’alimente.
L’intersection des deux caractéristiques permet de définir la tension aux bornes de la charge, et le courant qui la traverse. On parle ici d’une méthode graphique.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 33
33
  2.8 Lois de Kirchhoff
  A. Définitions
Noeud
Un nœud est le point de jonction d’au moins trois fils de connexion :
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 34
34
Branche
Une branche est un ensemble de dipôles montés en série entre deux nœuds
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 35
35
Maille
Une maille est constituée par un ensemble de branches, formant un circuit fermé
Réseau
Un réseau, ou circuit, est un ensemble de composants
reliés par des fils de connexion constituant ainsi des
nœuds, des branches et des mailles.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 36
36
Exemples
Le point B est un nœud
La portion ABH une branche
Le circuit fermé ABGH est une maille
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 37
37
  B. Loi des nœuds
Loi des nœuds (ou loi de Kirchhoff pour les courants) : La somme algébrique des courants (on tient compte de leur signe) qui convergent en un même nœud est nulle.
En d'autres termes, somme des courants qui arrivent à un nœud
est égale à la somme des courants qui en repartent.
C ’est une conséquence de la conservation de la charge électrique.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 38
38
Exemple
i1
i2
i3
i4
i5
i6
i1+i5=i2+i3+i4+i6
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 39
39
  C. Loi des Mailles
Loi des mailles : dans une maille, la somme algébrique (on tient compte de leur signe) des tensions est nulle :
Une maille, est un circuit électrique fermé, pouvant
contenir des générateurs et/ou des récepteurs.
Étapes clés pour appliquer la loi des mailles
On flèche les courants
On flèche les tensions
On choisit un sens de parcours des mailles
On écrit les équations de mailles
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 40
40
Exemple
On peut écrire 3 mailles :
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 41
41
  2.9 Association de résistances
  A. Association parallèle
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 42
42
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 43
43
  B. Associations série
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 44
44
  2.10 Montages usuels
  A. Diviseur de tension
Le diviseur de tension est le montage de base dans le circuit électrique/électronique.
Ce montage permet de simplifier considérablement les calculs. Cependant, l’application de cette méthode n’est valable que lorsque les deux résistances (respectivement impédances), sont parcourues par la même valeur de l’intensité.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 45
45
  B. Diviseur de courant
Le diviseur de courant est appliqué lorsque deux résistances (respectivement impédances), sont connectées en parallèle et alimentées par un générateur de courant, et soumises toutes les deux à la même tension.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 46
46
  3. Théorèmes généraux
  3.1 Théorème de Thévenin
Pourquoi le théorème de Thevenin ?
Quelles sont les conditions d'application ?
Simplifier l'analyse de circuits complexes
Représentation simple pour le calcul des courants et des tensions.
Circuit électrique linéaire
Remplacé un circuit complexe par une seule source de tension (appelée la tension de Thévenin) en série avec une seule résistance
(appelée la résistance de Thévenin).
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 47
47
A. Étapes de l'application de ce théorème
Circuit Complexe
A
𝑹𝑻𝒉
B
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 48
48
Déterminer la résistance de Thévenin
Former le circuit
équivalent
Déterminer la tension de Thévenin
Débrancher la charge
Éteindre les sources d'énergie
Source de tension Equi court-circuit
Source de courant Equi circuit ouvert
Débrancher la charge (tension à vide)
Appliquer différent outils de calcul
(Pont deviseur de tension etc)
Brancher la charge
Utiliser la tension de Thévenin et la résistance de Thévenin pour former le circuit « simple »
Etapes
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 49
49
Déterminer la résistance de Thévenin
Former mon circuit équivalent
Déterminer la tension de Thévenin
Débrancher la charge
Éteindre les sources d'énergie
Source de tension Equi court-circuit
Source de courant Equi circuit ouvert
Débrancher la charge
Brancher la charge
Utiliser le générateur de Thévenin et la résistance de Thévenin pour former le circuit « simple »
Etapes
RTH est la résistance mesurée entre A et B
ETH est la tension mesuré entre A et B

## Slide 50
50
Exemple:
Étape 1 : Déterminer la résistance de Thévenin (𝑹𝑻𝒉)
A
B
𝑹𝟐
𝑹𝟏
𝑬𝑻𝒉
𝑬E
R
Étape 2 : Déterminer la tension
de Thévenin (𝑬𝑻𝒉)
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 51
51
𝑹𝑻𝒉
Étape 3 : Former mon circuit équivalent
𝑹
𝑻𝒉
= 𝑹𝟏𝑹𝟐
𝑹𝟏+𝑹𝟐
𝑬
𝑻𝒉
𝑻𝒉
𝑬 =
𝑹𝟐
𝑹𝟏+𝑹𝟐
E
𝑹
𝑰
𝑰
𝑰
𝑰
𝑼𝑹𝑻𝒉
𝑼𝑹
Loi d'Ohm
𝑼𝑹𝑻𝒉 =𝑰. 𝑹𝑻𝒉
et 𝑼𝑹=𝑰. 𝑹
Lois des mailles
𝑬𝑻𝒉=𝑼𝑹𝑻𝒉 + 𝑼𝑹
D'où: 𝑬𝑻𝒉= 𝑰(𝑹𝑻𝒉+𝑹)
𝑰 =
𝑬𝑻𝒉
𝑹𝑻𝒉+𝑹
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 52
52
  3.2 Théorème de Norton
Pourquoi le théorème de Norton?
Qu'est-ce que le théorème de Norton?
Ingénieur américain Edward Lawry Norton
C'est un théorème élémentaire en électrocinétique | Principe fondamental en électricité et en électronique
Simplifier l'analyse de circuits complexes
Représentation simple pour le calcul des courants et des tensions.
Quelles sont les conditions d'application ?
Circuit électrique linéaire
Remplacé un circuit complexe par une seule source de courant (appelée le courant de Norton) en parallèle avec une seule résistance (appelée la résistance de Norton ).
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 53
53
𝑹𝑵
𝑰𝑵
Circuit Complexe
B
A
R
R

## Slide 54
54
Déterminer la résistance de Norton
Former mon circuit équivalent
Déterminer le courant de Norton
Débrancher la charge
Éteindre les sources d'énergie
Source de tension Equi court-circuit
Source de courant Equi circuit ouvert
Débrancher la charge
Court-circuité les bornes A et B
Brancher la charge
Utiliser le générateur de courant de Norton et résistance de Norton pour former le circuit « simple »
Etapes
RN est la résistance mesurée entre A et B
IN est le courant de court-circuit mesuré entre A et B

## Slide 55
55
Exemple:
A
B
𝑹𝟐
𝑬
R
𝑹𝟏
Étape 1 : Déterminer la résistance de Norton (𝑹𝑵)
Étape 2 : Déterminer le courant de Norton (I𝑵)
𝑰𝑵
𝑰𝑵

## Slide 56
56
A
B
R
𝑹𝑵
Étape 3 : Former mon circuit équivalent
𝑰𝑵
𝑰 𝑵

## Slide 57
57
  3.3 Transformation Thévenin-Norton
Il est parfois intéressant de passer d'une représentation de générateur de tension à celle de générateur de courant.
Lorsqu'on transforme un générateur de tension (, ) en un générateur de courant ( , ), on a les relations :

## Slide 58
58
Schéma équivalent de Thévenin
Schéma équivalent de Norton
N
A
B
R
𝑹𝑵
𝑰 𝑵
𝑹𝑻𝒉
𝑬
𝑻𝒉
𝑹
𝑰
A
B
𝑰

## Slide 59
59
  3.4 Théorème de Superposition
A. Principe de superposition
Soit un circuit linéaire comportant plusieurs sources autonomes de tension et de courant. Le courant dans une branche (ou la tension aux bornes d'une branche) est égal à la somme algébrique des courants (ou des tensions) produits séparément par chaque source autonome, toutes les autres sources autonomes étant éteintes.

## Slide 60
60
r

E2
=
+
r
R

R
E1
r
R

E1
E2

## Slide 61
61
Exemple:
Pour l’application numérique
On donne :
E1 = 6 V, E2 = 12 V, R1 = 1kΩ, R2 = 1kΩ et R=470Ω
Calcule deet les courants
I, I1,et I2 ?

## Slide 62
62
1er cas : E1 seule, E2 supprimée:
R1
R2
En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer l'expression théorique de la tension aux bornes de la résistance R en fonction de , , et R
En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer l'expression théorique des intensités des courants et dans toutes les branches en fonction de E1, R1, R2, et R

## Slide 63
63
2ème cas : E2 seule, E1 supprimée :
R1
R2
En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer l'expression théorique de la tension aux bornes de la résistance R en fonction de , , et R
En appliquant les lois de Kirchhoff, déterminer l'expression théorique des intensités des courants et dans toutes les branches en fonction de E2, ,, et R

## Slide 64
64
  3.5 Théorème de Millman
Considérons n branches en parallèles, comprenant chacune un générateur de tension en série avec une résistance
E1
R1
E2
R2
En
Rn
U
La conductance Gi
est l’inverse de
la résistance Ri
La tension aux bornes de l’ensemble de ces branches est U:

## Slide 65
65
Exemple:
e=100V
=10
E=120V
r =2
R=38
A
B
UAB = 111,76 V
Ensuite on calcule facilement les courants dans chaque branche.
Par exemple IR = 111,76  38 = 2,941 A

## Slide 66
66
  2.6 Théorème de Kennelly
Le théorème de Kennelly, permet la transformation d’un montage de dipôles de type triangle en montage de type étoile ou visse versa.
Ce théorème est utile dans le cas où l’on souhaite simplifier des schémas. En réalité il s’agit surtout d’équations simples permettant une équivalence du montage.

## Slide 67
67
Transformation Triangle-Etoile
Transformation Etoile-Triangle

## Slide 68
68
Trouvez la représentation en circuit équivalente à la structure suivante:
Théorème de Kennelly
Application:

## Slide 69
69
  4. Régime sinusoïdale
  4.1 Signaux sinusoïdaux
En régime sinusoïdale, toutes les grandeurs sont de la forme :
Avec:
: Amplitude, de même unité que la grandeur
: Pulsation imposée par le générateur, en
est la phase instantanée en rad
: Phase à l’origine (t=0), en rad
Pulsation, période et fréquence sont reliées par :
Notes: Amplitude : valeur efficace√2

## Slide 70
70
Une tension est une grandeur périodique et alternative pouvant s’écrire sous la forme :
est la valeur crête à crête

## Slide 71
71
  A. valeur moyenne et efficace
Les grandeurs alternatives symétrique (quelles soit des courants ou des tensions), présentent toujours une valeur moyenne nulle.
=0 , Où T est la période du signal
Les signaux alternatifs sont caractérisés par une autre grandeur appelée la valeur efficace.
, Où T est la période du signal

## Slide 72
72
  4.2 Notation complexe
Rappel:
Soit un nombre complexe: (représentation dite algébrique)
On peut le représenter sous une forme trigonométrique:
On peut le représenter, également, sous une forme exponentielle:
  est le module :
  est la phase :
  est la partie réelle :
  est la partie imaginaire :
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 73
73
A toute fonction sinusoïdale y(t) d'amplitude A et de phase instantanée (ωt + φ) nous pouvons faire correspondre une représentation complexe définie par :
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel
La représentation vectorielle des relations courant-tension en régime sinusoïdal est une manière de ne garder du signal qu'un déphasage et une amplitude. est dit phaseur.
Ce résultat peut aussi être obtenu grâce à l'utilisation de nombres complexes.
Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel
La représentation vectorielle des relations courant-tension en régime sinusoïdal est une manière de ne garder du signal qu'un déphasage et une amplitude. ▁𝑌 est dit phaseur.
Ce résultat peut aussi être obtenu grâce à l'utilisation de nombres complexes.

## Slide 74
74
  4.3 Impédance et admittance
  A. Définitions
L’impédance complexe Z d’un dipôle en régime sinusoïdale est le quotient de la tension complexe v par le courant complexe i :
Avec Z est le module et le déphasage.
L’admittance complexe Y est l’inverse de l’impédance complexe:
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 75
75
  B. Résistance et réactance
La partie réelle de l’impédance complexe est appelée résistance R du dipôle correspondant :
La partie imaginaire de l’impédance complexe est appelée la réactance X du dipôle correspondant :
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 76
76
  C. Représentation complexe
L’impédance complexe peut s’écrire sous les formes équivalentes :
Avec les équations de transformation :
On peut le représenter comme suit :
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 77
77
  D. Impédances complexes des dipôles de base
Résistance:
La relation en valeurs instantanées v = R*i entre la tension v et le courant i dans une résistance R se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe par :
V = R * I
On en déduit que l’impédance d’une résistance pure est donnée par
ZR = R et R = 0
L’impédance d’une résistance est indépendante de la fréquence.
Son admittance est : R =1/R
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 78
78
Inductance:
Pour une inductance, la relation en valeurs instantanées entre la tension et le courant est donnée par: qui se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe :
V = jLωI
L’impédance complexe d’une inductance est donnée par:
ZL= jLω et jL = +p/2
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 79
79
L’admittance est YL= 1/jLω
Elle est purement imaginaire,
On constate que le module de l’impédance d’une inductance varie linéairement en fonction de la fréquence.
Si f → 0 ZL → 0 (Court-circuit)
Si f → ∞ ZL → ∞ (Circuit ouvert)
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 80
80
Capacité :
Pour une capacité, la relation en valeurs instantanées entre le courant est la tension est donnée par: qui se traduit pour le régime sinusoïdal en valeur complexe:
I = jCωV
L’impédance complexe d’une inductance est donnée par:
et jC = -p/2
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 81
81
L’admittance YC= jC ω
Elle est purement imaginaire,
On constate que le module de l’impédance d’une capacité est inversement proportionnel à la fréquence
Si f → 0 ZC → ∞ (Circuit ouvert)
Si f → ∞ ZC → 0 (Court-circuit)
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 82
82
  4.4 Lois d’Ohm et de Kirchhoff en régime sinusoïdale
L’introduction, en régime sinusoïdale, du concept d’impédance permet de généraliser la loi d’Ohm pour les circuits contenant des éléments linéaires résistifs, inductifs et capacitifs en utilisant la notation complexe :
V = Z I
Comme la loi d’Ohm reste valable dans la représentation complexe d’un circuit, toutes les lois d’électricité utilisées en régime continu restent valables dans ce modèle.
Les lois de Kirchhoff s’expriment de manière suivante:
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 83
83
  4.5 Associations d'Impédances (admittances)
L’impédance d’un dipôle constitué de plusieurs impédances en série est égale à la somme (complexe) de celles-ci:
En série
L’admittance étant égale à l’inverse de l’impédance :
Z1
Z2
Zk
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 84
84
En parallèle
L’admittance d’un dipôle constitué de plusieurs admittances en parallèle est égales à la somme (complexe) de celle-ci:
L’impédance correspondante vaut:
Y1
Y2
Yk
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 85
85
  5. Puissance et Energie Electriques
  5.1 Définitions
La puissance électrique P d’un dipôle est une grandeur physique qui caractérise la rapidité du transfert électrique entre ce dipôle et le reste du circuit électrique ou le milieu extérieur.
L’instrument de la mesure de la puissance est le wattmètre. La puissance s'exprime en watt (symbole W)
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 86
86
  5.2 Puissance électrique en courant continu
Branchons l'appareil étudié (lampe 12V - 21W) aux bornes d'un générateur et réglons la tension à la valeur nominale U= 12V.
Mesurons l'intensité I qui traverse la lampe : U = 12V I = 1,75 A
- On admet que : La puissance P= U x I = 12V x 1,75 A = 21 V x A consommée par un dipôle récepteur en courant continu est égale au produit de la tension U à ses bornes par l'intensité I du courant qui le traverse
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 87
87
  5.3 Puissance instantanée en régime sinusoïdale
La valeur instantanée de la puissance p(t) est par définition le produit des valeurs instantanées la tension v(t) et du courant i(t)
Puissance active
On appelle puissance active P la valeur moyenne de la puissance instantanée. En régime sinusoïdale, la puissance active vaut:
Elle est mesurable à l’aide d’un wattmètre.
Elle correspond à une puissance convertie en travail ou en chaleur.
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 88
88
Puissance réactive
La puissance réactive correspond à une puissance échangée entre la source et les réactances, elle est consommée par une inductance et produite par une capacité.
Puissance apparente
Par définition la puissance apparente est définie par:
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 89
89
  5.4 Puissance dans un circuit élémentaire
Résistance pure
Inductance pure
Capacité pure
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 90
90
  5.5 Energie Electrique
Un appareil électrique « consomme » une énergie électrique, cette énergie noté W dépend de la puissance P de l’appareil et de la durée ∆t
L’énergie électrique W consommée par un appareil de puissance P pendant une durée ∆t est donnée par la relation:
Si P est exprimée en watt (W) et ∆t est exprimée en seconde (s), l’énergie W est exprimée en joule (J)
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel

## Slide 91
91
  Mesure de l'énergie
A l’entrée de chaque réseau électrique domestique ou industriel, on trouve un compteur d’énergie électrique installé par l’ONEE.
Le rôle de cet appareil est la mesure de l’énergie électrique consommée par le réseau
Ce compteur mesure l’énergie en Kilowattheure ( kWh)
Le Kilowattheure ( kWh) est l’unité usuelle de l’énergie électrique
Notes: Notation complexe est faites pour eviter la representation de fresnel