## Slide 1
CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Année universitaire: 2024/2025
Pr. L. EL HAJJAMI
l.elhajjami@usms.ac.ma
DEUST :
Génie Electrique et Systèmes Embarqués
Génie Physique
Génie Mécanique et Systèmes Industriels
Génie Informatique
Génie Chimique
Mathématiques et Sciences des Données

## Slide 2: Plan
Chapitre 1 : Électrocinétique
1
2
3
4
2
Chapitre 2 : Quadripôles
Chapitre 3 : Filtres Passifs
Chapitre 4 : Composants Electroniques de base

## Slide 3: Plan
2
3
Chapitre 4 : Composants Electroniques de base
4
Diodes
Transistor Bipolaire

## Slide 4: Plan
2
4
Chapitre 4 : Composants Electroniques de base : Diodes
4
Diodes
Diode à jonction
Modèles de diode
Circuits à diodes
Diodes spéciales -Diode Zener-
Autres diodes

## Slide 5: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
5
  Diode à jonction
  1.1 Définition
Diode à jonction est un composant électronique de base. Son fonctionnement macroscopique est celui d'un interrupteur commandé par une tension Vd (ou VAK) qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens.
Cette caractéristique permet un large champ d'applications dans le domaine de l'électronique dont les plus courants sont:
Redressement du courant alternatif
Régulation des tensions
VD
K
A
VD
N
P
K
A
Structure
Symbole
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 6: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
6
  Diode à jonction
1.2 Polarisation de la diode
A. Polarisation directe
En polarisation directe:
La tension appliquée ( > 0 ) permet le passage d’un courant électrique de l’Anode vers la Cathode appelé courant direct .
Ce qui entraîne
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 7: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
7
  Diode à jonction
1.2 Polarisation de la diode
B. Polarisation inverse
En polarisation inverse:
la tension appliquée ( < 0 ) empêche le passage du courant. Le courant inverse est pratiquement nul
Ce qui entraîne
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 8: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
8
  Diode à jonction
1.3 Caractéristique courant tension
L'analyse théorique d'une jonction PN donne l'équation qui lie le courant ID à la tension appliquée VD :
Où :
IS : courant de saturation inverse de la jonction
VT : potentiel thermique ( )
: facteur technologique dépendant du type de semi-conducteur.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 9: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
9
  Diode à jonction
1.3 Caractéristique courant tension
La diode a deux modes de fonctionnement : bloquée ou conductrice.
Les caractéristiques principales que l’on peut trouver dans un document constructeur (datasheet) sont :
(F pour Forward) : tension de seuil en pratique :
de 0,3V à 0,7V
: tension directe Maximale
, : courant direct Maximal
: tension inverse Maximale en pratique :
100V à 1000V
: courant inverse en pratique : quelques μA
La tension inverse maximale ne doit pas être dépassée ! Si la tension d’avalanche est atteinte, la diode est détruite de manière irréversible : c’est le phénomène de claquage ou d’avalanche.
!
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 10: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
10
  2. Modélisation de la diode
Caractéristique exponentielle de la diode est complexe à utiliser directement.
Pour simplifier l’étude des circuits avec des diodes, on utilise des schémas équivalents simplifiés.
Ces schémas sont basés sur une linéarisation approximative de la caractéristique électrique de la diode.
Diode est alors remplacée par des composants simples qui reproduisent un comportement linéarisé similaire.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 11: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
11
  2. Modélisation de la diode
  2.1 Modèle 1: Diode idéale
Modèle idéal consiste à remplacer la caractéristique par des segments de droite
Polarisée en direct la diode est conductrice , elle se comporte comme un interrupteur fermé.
Polarisée en inverse la diode est bloquée, elle se comporte comme un interrupteur ouvert.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 12: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
12
  2. Modélisation de la diode
  2.2 Modèle 2 : Diode avec seuil
Dans ce modèle on tient compte de la tension seuil (notée aussi ou
On négligera sa résistance dynamique.
La diode ne conduit que si la tension dépasse la tension seuil .
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 13: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
13
  2. Modélisation de la diode
  2.3 Modèle 3 : Diode avec seuil et résistance série
Dans ce cas on prend en compte la résistance de la diode. Ceci peut être utile si on utilise la diode en petits signaux alternatifs et qu'on a besoin de sa résistance dynamique.
En polarisation direct la diode est équivalente à une résistance RD (résistance extrinsèque) en série avec VD0.
En polarisation inverse la diode est équivalente à une résistance Ri très grande (∞) en parallèle avec une source de courant Ii très faible
Pour une diode de Silicium :
VD0  0.6 - 0.7 V, RD = 20 W et Ri >> MW.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 14: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
14
  2. Modélisation de la diode
  2.4 Résistance de la diode
Résistance statique La résistance statique est définie par : (c'est un paramètre variable)
Résistance dynamique
La résistance dynamique est définie par :
C'est la dérivée de la caractéristique électrique en un point.
On la considère souvent constante si la variation du signal alternatif est très petite autour du point de polarisation en continu.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 15: Composants Electroniques de base -Diodes-
VD
4
15
  3. Droite de charge et point de fonctionnement
On considère le circuit ci-contre :
V
ID
–
+
R
La droite de charge :
Le point de fonctionnement est défini par l'intersection de la droite de charge et la caractéristique électrique de la diode
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 16: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
16
  4. Limites de fonctionnement de la diode
Zone de claquage inverse (discutée dans la diapositive n° 9)
La tension inverse ne doit pas dépasser (quelques dizaines de volts). Elle peut conduire à la destruction de la diode.
Limitation en puissance
Le domaine de travail ne doit pas dépasser l'hyperbole
Influence de la température
Diode bloquée : le courant inverse est doublé tous les 10°C (pour Si).
Diode passante : la tension diminue (à constant) de 2 mV/°C.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 17: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
17
  5. Circuits à diode
Plusieurs classes de circuits utilisent le comportement des diodes (état passant – état bloqué) pour modifier sensiblement la forme des signaux
  5.1 Redressement
i
ve
R
vR
~
Dans le montage suivant on suppose que la diode est équivalente au modèle 2.
On applique à l'entrée une tension sinusoïdale Ve = Emax sin(ωt)
Avec:
Emax = 2 V
R = 1kΩ
la tension seuil de la diode est
V = 0.6 V
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 18: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
18
  5. Circuits à diode
  5.1 Redressement
Ve(t) ≥ 0.6 V
La diode conduit et est remplacée par une source de tension V = 0.6 V
La tension aux bornes de R est
vR(t) = ve(t) – 0.6
Ve(t) ≤ 0.6 V
La diode est bloquée et est remplacée par un interrupteur ouvert, le courant est donc nul
La tension aux bornes de R est nulle,
vR(t) = 0.
Tension de la source ve(t)
Tension aux bornes de la diode
Tension aux bornes de R
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 19: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
19
  5. Circuits à diode
  5.2 Redressement et filtrage
On insère au montage précédent une capacité C en parallèle à R
C
ve
R
vR
~
VD
La courbe en pointillé est la tension aux bornes de R sans le condensateur C
La courbe en trait plein épais est la tension aux bornes de R avec C
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 20: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
20
  5. Circuits à diode
  5.3 Doubleur de tension
Certaines applications nécessitent des tensions continues très élevées (quelques milliers de volts). On pourrait les obtenir avec un transformateur élévateur et un redressement/filtrage classique.
Il existe une solution moins onéreuse à base de diodes et condensateurs : c'est le doubleur de tension.
Le montage suivant se décompose en deux : redressement / filtrage par la cellule D1/C1, puis détecteur de crête D2/C2.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 21: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
21
  5. Circuits à diode
  5.3 Doubleur de tension
Aux bornes de C1, si la charge est infinie, la tension VC1 restera constante est égale à la tension crête du transformateur.
La diode D1 verra à ses bornes la tension Vt+VC1, dont la valeur crête est égale à deux fois la tension crête du transformateur. Tout se passe comme si la tension du transformateur avait translatée d'une fois la valeur de la tension crête.
Il suffit de filtrer cette tension à sa valeur de crête avec D2 et C2 : On obtient une tension continue égale à deux fois la tension crête du transformateur.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 22: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
22
  6. Special diodes -Diodes Zener-
Elles se comportent comme des diodes classiques quand elles sont polarisées en direct.
Elles ont un comportement spécial quand elles sont polarisées en inverse.
Diodes zener sont utilisées en général en polarisation inverse dans la zone de claquage.
Le claquage n'est pas destructif si le courant inverse est limité par le circuit extérieur pour éviter un échauffement excessif.
Le courant inverse disparaît lorsque la tension inverse redevient inférieure à VZ.
Une première utilisation de la diode zener est la régulation de la tension dans les blocs d'alimentation
VZ
Symbole
Caractéristique de la diode zener
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 23: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
23
  6. Special diodes -Diodes Zener-
  6.1 Modèles de la diode Zener
–
+
VZ
VZ
Vg
V
I
VZ
Modèle 2 :
VZ
RZ
–
+
VZ
Vg
V
VZ


Modèle 1 :
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 24: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
24
  6. Special diodes -Diodes Zener-
  6.2 Applications
Les applications des diodes zener sont très nombreuses. elles se rapportent aux grandes catégories suivantes :
Effet de régulation
- Tension constante servant de référence
Effet de seuil et écrêtage
- Capacité de la jonction
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 25: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
25
  6. Special diodes -Diodes Zener-
  6.2 Applications
Régulation:
1000µF
6.2V – 200mA
–
+
RL
10W
9V
–
+
V
Elle est utilisée pour réaliser des alimentations stabilisées.
Le schéma le plus simple est le suivant : Lorsque la tension aux bornes d'entrée croît et dépasse la tension zener, le courant dans la diode augmente, mais la tension de sortie reste constante et vaut la tension de zener de la diode choisie.
Si la résistance en série est faible, le courant dans la diode devient rapidement important et nécessite l'emploi d'une diode de puissance coûteuse montée sur un radiateur, c'est pourquoi ce schéma est peu utilisé.
Si on considère une diode zener avec Vz = 6.2 V, alimentée par une source de 9V et de 0.6W de résistance interne, à travers une résistance série de 10W. On obtient en sortie une tension de 6.2V, entre 0 et 200mA.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 26: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
26
  7. Autres diodes
Une diode électroluminescente (LED) est un composant optoélectronique qui émet de la lumière monochromatique lorsqu'elle est polarisée en direct, convertissant l'énergie électrique en lumière.
Diodes électroluminescentes
Une photodiode est un composant semi-conducteur ayant la capacité de détecter un rayonnement du domaine optique et de le transformer en signal électrique.
Photodiodes
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 27: Composants Electroniques de base -Diodes-
4
27
  7. Autres diodes
Diodes de Schottky
Diode à effet tunnel
Une diode Schottky est une diode à faible seuil de tension et temps de commutation rapide, idéale pour la détection de signaux haute fréquence et le redressement de puissance.
Une diode à effet tunnel est un semi-conducteur fortement dopé, permettant une conduction inverse sans claquage, L'effet tunnel se produit donnant à la caractéristique de cette diode une zone où l'augmentation de la tension aux bornes de la diode entraîne une diminution du courant la traversant. Cela correspondant à une résistance négative, utilisée dans les oscillateurs haute fréquence.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 28: Plan
2
28
Chapitre 4 : Composants Electroniques de base : Transistor
4
Transistor
Introduction
Structure et fonctionnement d’un transistor bipolaire
Effet transistor
Polarisation du transistor bipolaire
Fonctionnement en amplification
Fonctionnement en commutation
Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
Transistor en amplification
Transistor bipolaire en hautes fréquences

## Slide 29: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
29
  1. Introduction
Le Transistor bipolaire est l’élément “clé” de l’électronique. Il peut :
→ amplifier un signal
→ être utiliser comme amplificateur de tension, de courant, de puissance,...
→ être utilisé comme une source de courant
→ agir comme un interrupteur commandé (mémoire binaire)
→ Essentiel pour l’électronique numérique
Le transistor se présente :
→ soit en composant discret,
→ soit en circuit intégré, allant de quelques unités (ex : amplificateur opérationnel) à plusieurs millions (ex : microcontrôleurs, microprocesseurs).
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 30: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
30
  2. Structure et fonctionnement
  2.1 Structure est symbole
Le transistor bipolaire, encore appelé transistor à jonctions, est formé par la succession de 3 semi-conducteurs, respectivement de type NPN (transistor NPN) ou PNP (transistor PNP) à l’aide de 2 jonctions P-N.
N
P
Structure NPN
Métal
N
Collecteur
Base
Emetteur
Symbole : La flèche indique le sens passant de la diode B-E
Les signes des variables sont ceux qui permettent d'obtenir l'effet transistor
NPN
UCB
> 0
IC > 0
IE > 0
IB > 0
UBE
> 0
UCE
> 0
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 31: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  2. Structure et fonctionnement
  2.1 Structure est symbole
PNP
Structure PNP
Métal
N
Collecteur P
Base
Emetteur
P
IE < 0
UBE < 0
UCE < 0
UCB < 0
IC < 0
IB < 0
Symbole : La flèche indique le sens passant de la diode B-E
Les signes des variables sont ceux qui permettent d'obtenir l'effet transistor
31
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 32: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  2. Structure et fonctionnement
  2.1 Structure est symbole
Le transistor n'est pas symétrique : les jonctions Base-Emetteur et Base-Collecteur ne sont pas identiques (dopage différent). (Les termes Emetteur et Collecteur s’entendent vis à vis des électrons (émission - collection d’e-)).
La flèche sur le symbole indique le sens passant (courant) de la jonction Emetteur-Base; elle repère en outre l’émetteur.
Le transistor est bipolaire, c’est-à-dire que 2 types de porteurs de charge (les porteurs majoritaires et les porteurs minoritaires) participent à la conduction.
32
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 33: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  3. Effet transistor
Mode actif du transistor :
Jonction Émetteur-Base (EB) : polarisée en direct (courant passe facilement).
Jonction Collecteur-Base (CB) : polarisée en inverse (courant passe difficilement).
Structure du transistor :
La base est une couche très fine, contrairement à une diode classique.
Les charges venant de l’émetteur traversent rapidement la base et sont attirées par le collecteur.
Effet transistor :
Un faible courant de base (IB) contrôle un courant beaucoup plus grand au collecteur (IC).
Cela permet l’amplification du courant ou la commutation rapide.
Différence avec une diode :
Dans une diode, les charges seraient arrêtées à la base, mais dans un transistor, elles traversent et sont captées par le collecteur.
33
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 34: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
Selon la polarisation du transistor, il se comporte à de différentes manières. Ceci va donner des régimes de fonctionnement.
Régime direct (normal) | Régime saturé | Régime bloqué | Régime inverse
La jonction EB est polarisée en direct. La jonction CB est polarisée en inverse. | La jonction EB est polarisée en direct. La jonction CB est polarisée en direct. | La jonction EB est polarisée en inverse. La jonction CB est polarisée en inverse. | La jonction EB est polarisée en inverse. La jonction CB est polarisée en direct .
Utilisation en amplification | Utilisation en commutation |  | Peu utilisé
34
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 35: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
35
4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire
Lorsqu'un transistor (NPN) est utilisé en régime normal, trois montages sont donc possibles.
veb<0
Base commune | Emetteur commun | Collecteur commun
vcb>0
vbe>0
vce>0
vbc<0
vec<0
Veb<0
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 36: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
36
4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire
Lorsqu'un transistor (NPN) est utilisé en régime normal, trois montages sont donc possibles:
VBE
Sortie
VCE
Entrée
i
B
iE
iC
Emetteur commun
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 37: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
37
4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire
Lorsqu'un transistor (NPN) est utilisé en régime normal, trois montages sont donc possibles:
Collecteur commun
Sortie
-VCB
-VCE
Entrée
iB
-i
E
iC
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 38: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
38
4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire
Lorsqu'un transistor (NPN) est utilisé en régime normal, trois montages sont donc possibles:
Base commune
Entrée
-VBE
i
B
-i
E
iC
Sortie
VCB
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 39: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
39
4.1 Fonctionnement normal du transistor bipolaire
- Base commune
En régime normal la caractéristique la plus importante d'un transistor est son gain en courant statique as = IC/IE. Il représente le rapport des e- injectés dans l'émetteur et ceux qui atteignent le collecteur. Comme le courant de base est faible as ~ 98%.
- Emetteur commun
Pour ce type de montage, on définit le gain en courant statique bs=IC/IB. Ce gain est très grand (bs ~ 100).
On note parfois le gain en courant par hFE.
- Collecteur commun
Le gain en courant statique est IB/IE.
Quelque soit le type de montage (BC, EC et CC) on a toujours la relation : IE = IB + IC
On obtient donc une relation entre les gains en courant statique as et bs :
ou
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 40: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
40
4.2 Réseaux de caractéristiques du transistor (montage EC)
Considérons le montage d'un transistor bipolaire (NPN) monté en émetteur commun. Le circuit de polarisation est le suivant :
VBB et VCC sont des tensions de polarisation RB et RC sont des résistances de polarisation.
VBB
VCC
VBE
VCE
IB
IC
RC
RB
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 41: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
41
4.2 Réseaux de caractéristiques du transistor (montage EC)
Il existe quatre types de réseaux de caractéristiques du transistor:
- Réseau d’entrée : IB = f(VBE)VCE=cste
- Réseau de sortie : IC = f(VCE)IB=cst
Réseau de transfert de courant : IC = f(IB)VCE=cste
- Réseau de contre réaction en tension : VBE = f(VCE)IB=cst
On peut regrouper ces réseaux sur un même graphe :
Ex: transistor 2N2222
Remarque:
On ne doit pas dépasser la puissance maximale (hyperbole de puissance donnée par le constructeur) sinon on risque de détruire le transistor.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 42: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
42
4.3 Point de fonctionnement
Le but de la polarisation est d'assurer un bon fonctionnement du transistor à partir d'une seule alimentation. Pour cela :
- Ne pas dépasser certaines contraintes technologiques VCEmax, ICmax et Pmax.
- Choisir le point de fonctionnement et assurer la stabilité thermique.
Assurer une meilleure linéarité…
Choisir le point de fonctionnement nécessite la connaissance de IC, IB, VBE et VCE.
Prenant l'exemple du circuit de polarisation du transistor bipolaire monté en EC:
Le point de fonctionnement (ou de repos) se trouve à l'intersection du réseau de caractéristiques et des équations de polarisation du montage.
Equations de polarisation :
VCC= RC IC + VCE Cette relation donne l'équation de la
droite de charge statique :
VBB= RB IB + VBE Cette relation donne l'équation de
la droite d'attaque statique :
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 43: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
43
4.3 Point de fonctionnement
La polarisation fixe les valeurs de IB, IC, VBE et VCE au point de fonctionnement P ( IB0, IC0, VBE0, VCE0) à l'aide de l'alimentation et les résistances.
On distingue trois régimes de fonctionnement directement fixés par le réglage du point de fonctionnement :
Fonctionnement en amplificateur (ou encore régime linéaire) → le point P est en (A)
Fonctionnement en commutation de saturation
    → le point P est en (S)
Fonctionnement en commutation de blocage
→ le point P est en (B)
En général en régime linéaire:
VBE0 = 0.65 V pour le Silicium
VBE0 = 0.3 V pour le Germanium
- Remarque : Avec un transistor PNP, on a les mêmes relations, mais bien évidemment avec : VBE < 0 (VBE0 = − 0.6 V en régime linéaire) et IB < 0.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 44: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
44
4.4 Fonctionnement en amplification (régime linéaire)
En mode amplification le point de fonctionnement P est en A
Le point P est choisi dans la partie horizontale de la caractéristique
IC = f(VCE)
Le transistor est un amplificateur de courant
(IC = IB) commandé par le courant IB.
Ce régime est dit linéaire et la tension
VBE = 0.6 V pour le transistor NPN.
A
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 45: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
45
4.5 Fonctionnement en commutation
En mode commutation, on distingue la Saturation et le Blocage.
Saturation : le point P est en (S)
Le point P est choisi dans la partie verticale des caractéristiques IC =f(VCE) : tout accroissement de IB est sans effet sur IC. Le transistor saturé est un interrupteur fermé entre collecteur et émetteur.
On a VCE = VCEsat ≈ 0.
Condition de saturation IC (=ICsat) < IB.
On a aussi (pour un transistor NPN) VBE > 0.6 V.
B
S
Blocage : le point P est en (B)
Le point P est choisi sur l'axe horizontal VCE
Le transistor bloqué est un interrupteur ouvert entre collecteur et émetteur.
On a IB ≈ 0 et IC ≈ 0
Pour un transistor NPN, IB ≈ 0 (ou IB < 0).
On aussi VBE < 0 ; (VBE = 0.5 V suffit pour bloquer le transistor).
Pour un transistor PNP, le courant IB > 0.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 46: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
46
4.5 Types de polarisation
Polarisation Instable (par résistance de base)
RB
IB
VCC
RC
VBE
VCE
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 47: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
47
4.5 Types de polarisation
Polarisation par contre-réaction (par le collecteur)
IB
V
CC
RC
VBE
RC
VCE
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 48: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
48
4.5 Types de polarisation
Polarisation par pont de base
R1
IB
VCC
R2
RE
RC
VBM
VBE
IP
VCE
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 49: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
49
4.5 Types de polarisation
Polarisation à deux sources
R
B
IB
VCC
RC
VBE
V
BB
VCE
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 50: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  4. Polarisation du transistor
50
4.5 Types de polarisation
Le tableau suivant regroupe quelques montages de polarisation
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 51: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
51
Après avoir déterminé l'état de fonctionnement du transistor en régime continu (point de repos), l'analyse en régime variable permet d'étudier ses propriétés d'amplification.
Dans un montage à transistor en régime variable :
Source variable ajoutée: Une tension variable e(t) = E sin(ωt) est introduite à l’entrée.
Point de repos : En annulant e (e(t) =0), on détermine les coordonnées du point de repos P (IB0, IC0, VBE0, VCE0).
L’analyse du montage en régime variable peut être effectuée par deux méthodes :
- Méthode graphique
- Méthode analytique
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 52: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
52
Le point de repos devient la nouvelle origine pour les calculs en régime dynamiques.
Droites de Charge d’Attaque dynamiques:
Déplacement des points :
- Le point P se déplace entre et sur la droite de charge dynamique.
Le point E de la droite d'attaque dynamique se déplace entre et . La droite d'attaque dynamique se déplace parallèlement à elle-même.
Le point T se déplace entre et sur la courbe de transfert ic=f(ib)..
5.1 Méthode d’analyse - Méthode graphique -
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 53: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
53
5.1 Méthode d’analyse - Méthode graphique -
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 54: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
54
5.1 Méthode d’analyse - Méthode analytique -
Le transistor bipolaire monté en EC, BC ou CC peut être considéré comme un quadripôle caractérisé par la matrice hybride [h]. Il est représenté, en régime variable faibles signaux et basses fréquences, par le schéma équivalent :
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 55: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
55
5.1 Méthode d’analyse - Méthode analytique -
Pour pouvoir analyser un transistor par le modèle hybride il faut que :
- Le signal d'entrée soit faible
- On détermine le point de fonctionnement (en statique)
- En régime dynamique on ne tient compte que des grandeurs variables dans le temps ib, ic, vce et vbe.
Les paramètres hybrides (hije), (hijb) et (hijc) ne sont pas indépendants mais sont liés entre eux par des relations qu’on résume dans le tableau de diapositive suivant :
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 56: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
56
5.1 Méthode d’analyse - Méthode analytique -
NB : hije ≠ hijb ≠ hijc , on suppose : h12b << 1 et h11bh22b << 1+h21b
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 57: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
57
5.2 Transistor en amplification
Un amplificateur est un système qui pour de faibles signaux appliqués à l'entrée on obtient à la sortie des signaux assez forts.
Les grandeurs qui peuvent caractériser un amplificateur sont:
Amplification de tension Av
Amplification de courant Ai
Impédance d'entrée Ze
- Impédance de sortie Zs
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 58: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
58
5.2 Transistor en amplification
eg
rg
CE
C1
C2
RL
R2
RE
R1
RC
VCC
On considère un étage amplificateur à base de transistor bipolaire monté en EC.
On applique à l'entrée une tension variable (ex: sinusoïdale) de fréquence f et d'amplitude E, ve(t)=Esin(2pf t).
On insère dans le montage les capacités C1 et C2 dites de couplage et CE dite de découplage.
Travaillant avec de faibles signaux et basses fréquences, ces capacités sont considérées comme des interrupteurs ouverts (en statique : f = 0) et comme des interrupteurs fermées en dynamique.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 59: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
59
5.2 Transistor en amplification
eg
rg
CE
C1
C2
RL
R2
RE
R1
RC
VCC
Les résistances R1, R2, RC et RE permettent de fixer le point de fonctionnement.
En statique : C1, C2 et CE sont des circuits ouverts. Elles isolent le montage de l'entrée et de la sortie. On détermine le point de fonctionnement P (IB0, IC0, VBE0, VCE0).
En dynamique : C1, C2 et CE sont des circuits fermés.
Elles permettent de connecter le montage au générateur (eg,rg) et à la charge RL.
Le transistor est caractérisé par la matrice hybride [h], on supposera h12e = 0.
On ne considère que les grandeurs variables autour du point de fonctionnement. On remplace le transistor par son schéma équivalent et on cherche les grandeurs caractéristiques de l'étage amplificateur.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 60: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
60
5.2 Transistor en amplification
eg
rg
CE
C1
C2
RL
R2
RE
R1
RC
VCC
Schéma équivalent en statique
Etage amplificateur (EC)
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 61: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
61
5.2 Transistor en amplification
eg
rg
CE
C1
C2
RL
R2
RE
R1
RC
VCC
Schéma équivalent en dynamique
Etage amplificateur (EC)
RC
vs
ve
is
ib
ie
RL
h21eib
h11e
R1//R2
rg
eg
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 62: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
62
5.2 Transistor en amplification
RC
vs
ve
is
ib
ie
RL
h21eib
h11e
R1//R2
rg
eg
- Gain en tension :
ve = (R1//R2//h11e)ie = h11e ib vs = -(RL//h22e-1 h21e)ib
si h22e-1>> RL :
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 63: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
63
5.2 Transistor en amplification
- Gain en courant :
ie et is sont respectivement courant d'entrée et courant de sortie
D’où :
RC
vs
ve
is
ib
ie
RL
h21eib
h11e
R1//R2
rg
eg
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 64: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  5. Transistor bipolaire en régime variable et faibles signaux
64
5.2 Transistor en amplification
- Impédance d'entrée:
- Impédance de sortie :
Pour calculer l'impédance de sortie, on enlève la charge RL et on court-circuite eg tout en gardant la résistance interne du GBF.
On a:
D'où :
RC
vs
is
ib
h21eib
h11e
R1//R2
rg
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 65: Composants Electroniques de base -Transistor-
4
  6. Transistor bipolaire en hautes fréquences
65
Les transistors haute fréquence sont conçus pour fonctionner efficacement dans des gammes de fréquence élevées, comme en radiofréquence (RF) et micro-ondes. Ils se distinguent par :
Caractéristiques principales : Temps de commutation court, faible capacité parasite, et gain élevé en fréquence
Applications: Amplificateurs RF, oscillateurs, modulateurs/démodulateurs, utilisés dans les communications sans fil, radars et satellites.
Défis : Échauffement, effet peau, et interférences complexes nécessitant une conception soignée.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 66: Composants Electroniques de base
4
66
Fin de Chapitre
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 67
4
67
  Site Web pour le cours
Notes: Mots de passe : chapxcee@fstbm

## Slide 68: https://sites.google.com/view/iasse
4
68
  Site web pour le cours
Notes: Mots de passe : chapxcee@fstbm