## Slide 1
DEUST :
Génie Electrique et Systèmes Embarqués
Génie Physique
Génie Mécanique et Systèmes Industriels
Génie Informatique
Génie Chimique
Mathématiques et Sciences des Données
Chapitre 2 : Les Quadripôles
CIRCUITS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Pr. Ali NEJMI
https://alinejmi08.github.io/circuits/

## Slide 2: Définitions & conventions de signes Description matricielle d’un quadripôle Association de quadripôles Grandeurs caractéristiques d’un quadripôle Exercice d’application
Sommaire

## Slide 3
Un quadripôle est un composant ou un circuit (ensemble de composants) à deux entrées et deux sorties, permettant le transfert d'énergie entre deux autres dipôles. Les signaux électriques en entrée et en sortie peuvent être différentes (tension, courant, puissance).
I-1 Définitions
Le quadripôle est caractérisé par deux grandeurs (i1, v1) à l’entrée et deux grandeurs (i2, v2) à la sortie.
v2(t)
Boîte munie de deux bornes d’entrée et deux bornes de sortie
Entrée
Sortie
v1(t)
i1(t)
i2(t)
Quadripôle
Quadripôles passifs : le circuit ne comporte aucune source d’énergie
Quadripôles actifs : le circuit comporte des sources de tension ou/et courant

## Slide 4
Trois conventions de signe sont rencontrées :
v2
v1
i2
i1
Q
v2
v1
i2
i1
Q
v1
i2
i1
Q
Convention Transmetteur
Convention Récepteur
Convention Générateur
Le quadripôle transmet de l’énergie
L’énergie est rentrante
L’énergie est sortante
v2
On utilisera la convention (récepteur). C’est la convention la plus généralement rencontrée.
Notes: Un SE il doit avoir l’architecture d’un ordinateur mais c pas un ordinateur

## Slide 5
En général le quadripôle est alimenté par un dipôle générateur (source de tension ou source de courant) et il est chargé par un dipôle récepteur (charge ZC).
Générateur
Charge
v1
i1
v2
i2
eg(t)
Zc
Quadripôle
Zg

## Slide 6
Les quatre paramètres (i1, v1, i2, v2) peuvent être reliés de différentes manières.
Un quadripôle est dit linéaire s’il existe une relation linéaire entre i1, v1, i2 et v2.
Un quadripôle est dit symétrique s’il présente le même aspect vu de l’entrée et vu de la sortie.
Un quadripôle passif est dit réciproque si une source de tension placée en entrée conduit à un courant i2 égal au courant i1 obtenu lorsque la source de tension est placée en sortie.
Un quadripôle est unilatéral si la tension ou courant d’entrée ne dépend pas des paramètres de sortie.

## Slide 7
I-2 Description matricielle d’un quadripôle
où [Z] est la matrice impédance du quadripôle.
Les coefficients zij (s’expriment en Ω) de cette matrice s’appellent les paramètres Z en circuit ouvert, puisqu’ils peuvent être mesurés en ouvrant successivement les circuits d’entrée et de sortie.
L’indice i est relatif à la tension et indice j est relatif au courant.
I-2-1 Matrice impédance [Z]

## Slide 8
Définitions :
un quadripôle est dit réciproque (passif) si les termes de la seconde diagonale sont égaux : .
Cette propriété est une caractéristique des quadripôles composés d’éléments passifs (sans générateurs de courant ou de tension).
Si de plus, les termes de la première diagonale sont égaux : , alors le quadripôle est symétrique.

## Slide 9
Signification physique des paramètres zij
: impédance d’entrée à vide (sortie ouverte).
: impédance de sotie à entrée ouverte.
: impédance de transfert directe ou transimpédance directe à vide (sortie ouverte).
: impédance de transfert inverse ou transimpédance inverse à entrée ouverte.

## Slide 10
Tout quadripôle, défini par les équations précédentes peut donc être représenté par un quadripôle équivalent dont les éléments s’expriment directement en fonction des impédances zij précédemment définies. Le schéma de ce quadripôle équivalent est donné à la figure suivante.
i2
i1
Le générateur de tension () est contrôlé par la grandeur de sortie , et le générateur de tension () est contrôlé par la grandeur d’entrée .
Q

## Slide 11
Exemple 1 : Quadripôle en T
On procède de la manière suivante :
Z1
Z2
Z3
Le cas où
Le cas où
Z1
Z3
Z2
Z3

## Slide 12
Exemple 1 : Quadripôle en T
En appliquant la loi des mailles, nous avons les deux relations suivantes :
Z1
Z2
Z3
Ce quadripôle est réciproque (). Il est symétrique à la condition que : .
Calcul direct :
On retrouve les résultats calculés précédemment.

## Slide 13
Exemple 2 : Quadripôle en π
On procède de la même manière :
Le cas où
Z1
Z2
Z3
Z1
Z2
Z3

## Slide 14
Le cas où
Z1
Z2
Z3
Z1
Z2
Z3

## Slide 15
Exercice d’application :
Trouver les paramètres de la matrice impédance du quadripôle présenté ci-contre.
Matrice impédance [Z] :
Équations du circuit :

## Slide 16
Si nous exprimons par exemple les courants en fonction des tensions ,
nous obtenons des coefficients homogènes à des admittances.
I-2-2 Matrice admittance [Y]
Définitions :
un quadripôle est dit réciproque (passif) si les termes de la seconde diagonale sont égaux : .
Si de plus, les termes de la première diagonale sont égaux : , alors le quadripôle est symétrique.
Les éléments yij de la matrice [Y] sont des admittances (s’expriment en ).
L’indice i est relatif au courant et indice j est relatif à la tension.

## Slide 17
Signification physique des paramètres yij
: admittance d’entrée à sortie en court-circuit.
: admittance de sortie à entrée en court-circuit.
: admittance de transfert directe à sortie en court-circuit.
: admittance de transfert inverse à entrée en court-circuit.

## Slide 18
Le modèle d’un quadripôle utilisant les paramètres Y est celui donné à la figure ci-dessous.
i2
i1
En comparant les équations de la matrice impédance et de la matrice admittance, nous obtenons :
Q

## Slide 19
Lien entre les paramètres impédances et admittances
Pour des raisons de simplicité, la détermination de la matrice admittance peut passer par la détermination de la matrice impédance .
Exemple : association de résistances en étoile
R1
R2
R3

## Slide 20
Exemple : Quadripôle en π
R1
i1
u1
i1
i2
i2
u2
R2
i1- i
R3
i2+i
i
Prenons le quadripôle en π de la figure et appliquons les lois de Kirchhoff aux nœuds d’entrée et de sortie, nous obtenons :
Nous trouvons par identification :
La matrice admittance devient :

## Slide 21
I-2-3 Matrice hybride [H]
Les matrices hybrides [H] sont utilisées plus particulièrement dans l’étude des transistors où les paramètres sont de natures différentes (tension d’entrée et courant de sortie ). On utilise les deux équations suivantes pour décrire le quadripôle :
Définitions :
un quadripôle est dit réciproque (passif) si : .
Si de plus, le , alors le quadripôle est symétrique.

## Slide 22
Signification physique des paramètres hij
: impédance d’entrée à sortie en court-circuit
: admittance de sortie à entrée ouverte
: gain en tension inverse à entrée ouverte (ou rapport de transfert inverse)
: gain en courant à sortie en court-circuit

## Slide 23
Schéma équivalent :
Le modèle d’un quadripôle utilisant les paramètres h est celui donné à la figure suivante :
h22
h11
v1
h21 i1
h12 v2
v2
i2
i1
Quadripôle utilisant le modèle de la matrice hybride h
h22 v2

## Slide 24
Exemple :
Le cas où
R1
R3
R2
R1
R3
R2
Détermination de h11 :
Détermination de h21 :

## Slide 25
Exemple :
R1
R3
R2
R1
R3
R2
Détermination de h12 :
Détermination de h22 :
Le cas où

## Slide 26
I-2-4 Matrice de transfert T
La matrice de transfert présente un grand intérêt particulier dans le cas de la mise en cascade (en série) de plusieurs quadripôles.
Générateur
Charge
v1
i1
i2
v2
vn
in
Q[T]

## Slide 27
Les relations définissant la matrice de transfert T sont les suivantes dont on exprime les grandeurs de sortie en fonction des grandeurs d’entrée:
t12 est une impédance, t21 une admittance, t11 et t22 sont des gains.
Contrairement aux autres représentations matricielles, pour cette matrice de transfert T, on utilise le courant (courant sortant du quadripôle) à la place du courant (courant entrant dans le quadripôle).

## Slide 28
Signification physique des paramètres de la matrice de transfert T :
: gain en tension obtenu avec l’entrée du quadripôle en circuit ouvert
: impédance de transfert négative avec l’entrée du quadripôle court-circuitée
: admittance de transfert avec l’entrée du quadripôle en circuit ouvert
: gain en courant négatif avec entrée du quadripôle en court-circuit
Définitions :
un quadripôle est dit réciproque (passif) si : .
Si de plus, les termes de la première diagonale sont égaux : , alors le quadripôle est symétrique.

## Slide 29
Remarque : On utilise parfois la matrice de transfert inverse Ti qui donne les paramètres d’entrée en fonction des paramètres de sortie :
: rapport de tension avec la sortie du quadripôle en circuit ouvert
: impédance de transfert négative avec la sortie du quadripôle court-circuitée
: admittance de transfert avec la sortie du quadripôle en circuit ouvert
: rapport de courant négatif avec la sortie du quadripôle en court-circuit

## Slide 30
Exemple : association de résistances en étoile
Z1
Z3
Z2
Le cas où
Z1
Z3
Z2
Détermination de t11 (gain en tension) :
Détermination de t21 (admittance de transfert) :

## Slide 31
Exemple : association de résistances en étoile
Z1
Z3
Z2
Le cas où
Z1
Z3
Z2
Détermination de t12 (impédance de transfert négative ) :
Détermination de t22 (gain en courant négatif ) :

## Slide 32
Passage d’une matrice à une autre :
 | [T] | [Z] | [Y] | [H]
[T] |  |  |  | 
[Z] |  |  |  | 
[Y] |  |  |  | 
[H] |  |  |  | 
 | [T] | [Z] | [Y] | [H]
[T] |  |  |  | 
[Z] |  |  |  | 
[Y] |  |  |  | 
[H] |  |  |  | 

## Slide 33
I-3-1 Association série-série
Dans ce cas, il y a une additivité des tensions aux bornes des quadripôles dont les courants sont identiques, et ce pour les deux cotés. On en déduit la matrice impédance équivalente [Z] :
On utilise les matrices impédances Z
I-3 Association de quadripôles
Notes: Un quadripôle compliqué peut être considéré comme une association de plusieurs quadripôles simples.
Cinq façons d’association : cascade, série, parallèle, série-parallèle et parallèle-série.
Il est recommander de choisir la matrice la plus appropriée suivant l’association de quadripôles.

## Slide 34
On déduit : Z = Z’ + Z’’.
Notes: Un quadripôle compliqué peut être considéré comme une association de plusieurs quadripôles simples.
Cinq façons d’association : cascade, série, parallèle, série-parallèle et parallèle-série.
Il est recommander de choisir la matrice la plus appropriée suivant l’association de quadripôles.

## Slide 35
On utilise les matrices admittances Y et on obtient Y=Y’+Y"
I-3-2 Association parallèle-parallèle
Il y a une identité des tensions et additivité des courants. On en déduit la matrice admittance équivalente [Y] :

## Slide 37
I-3-3 Association série-parallèle
On utilise les matrices hybrides H et on obtient H = H’ + H’’

## Slide 38
On utilise les matrices hybrides inverses G et on a G = G’ + G’’ avec G = H-1
I-3-4 Association parallèle-série

## Slide 39
I-3-5 Association en cascade (ou en chaine)
On utilise les matrices de transfert T et on obtient

## Slide 40
Remarque : le produit matriciel n’est pas commutatif.
On utilise les matrices de transfert [T’] et [T’’] des deux quadripôles associés.
Comme :

## Slide 41
I-4 Grandeurs caractéristiques d’un quadripôle
Générateur
Charge
v1
i1
v2
i2
eg
Zc
Quadripôle
Zg
Dans la partie précédente nous avons étudié le quadripôle comme un élément isolé dont le but de déterminer la matrice qui le caractérise, mais dans la pratique ce quadripôle est souvent alimenté par une source et connecté à une charge. L’étude des quadripôles chargés, nécessite de définir des grandeurs caractéristiques supplémentaires, comme les impédances d’entrée, de sortie, et les gains en tension et en courant.

## Slide 42
On définit :
Impédance d’entrée en charge :
C’est l’impédance équivalente à l’entrée du quadripôle lorsqu’il débite sur une charge Zc. Si on utilise les paramètres Impédances :
v1
i1
v2
i2
Quadripôle
Zc
Impédance d’entrée à vide :
→Ceci correspond à Zc = ∞, dans ce cas : Ze0 ≈ z11

## Slide 43
Impédance de sortie :
C’est l’impédance équivalente vue à la sortie du quadripôle quand son entrée est fermée sur l’impédance interne du générateur Zg.
De même :
v1
i1
v2
i2
Quadripôle
Zg

## Slide 44
Considérons un quadripôle d’impédance de sortie Zs, chargé par l’impédance Zc. L’impédance équivalente à ses deux impédances mises en parallèle est :
Zc
Zs
Un bon quadripôle doit présenter la même caractéristique de sortie, indépendamment de la charge.
Pour que Zeq soit très proche de Zs, il faut que Zs soit très petite devant Zc.

## Slide 45
Gain en tension :
Gain en courant :
N. B. : Le gain en tension et l’impédance d’entrée dépendent de la charge , alors que l’impédance de sortie dépend de l’impédance interne de l’alimentation.
Gain en tension à vide :
C’est le rapport de la tension de sortie par la tension d’entrée quand la sortie est chargée par une impédance Zc.
Gain en tension à vide noté correspond à Zc = ∞ ()
C’est le rapport de l’intensité du courant de sortie par celle d’entrée

## Slide 46
Gain de tension en fonction des éléments de la matrice impédance (zij), admittance (yij) et hybride (hij) :
i2
i1
v1
v2
R2
R1
i
eg
ZC
βxi
Zg
Q
Gain de courant en fonction des éléments de la matrice impédance (zij), admittance (yij) et hybride (hij) :

## Slide 47
Schéma équivalent en utilisant les caractéristiques :
Vu entre ses bornes d’entrée, le quadripôle peut être représenté par son impédance d’entrée Ze.
En utilisant le théorème de Thévenin on peut montrer que vu de la sortie, le quadripôle est équivalent à la tension à vide (la charge Zc tend vers l’infini) en série avec l’impédance de sortie Zs.
D’où le schéma équivalent du quadripôle en utilisant ses caractéristiques :
Zc
Zs
Ze
Zg

## Slide 48
Comportement des composants passifs :
En basses fréquences
En hautes fréquences

## Slide 49
i2
i1
v1
v2
R
R
Exercice d’application :
Soit la figure suivante :
Trouver les expressions des paramètres de la matrice impédance du quadripôle.
Déterminer le gain en tension et le gain en courant du quadripôle en fonction des composants passifs.
Exprimer les impédances d’entrée et de sortie.
i
e
RC
L
RL

## Slide 50
i2
i1
v1
v2
R
R
Correction :
Trouver les expressions des paramètres impédances du quadripôle.
i
e
RC
L
RL
A
B

## Slide 51
Déterminer le gain en tension et le gain en courant du quadripôle en fonction des composants passifs.
Gain en courant :
En combinant les équations (2) et (4) :
i2
i1
v1
v2
R
R
RC
RL
i
L
A
B
e

## Slide 52
Gain en tension :
En posant :

## Slide 53
Impédance d’entrée :
Exprimer les impédances d’entrée et de sortie en fonction des paramètres de la matrice impédance [Z].
Impédance de sortie :